## Slide 1: TRUMPF Pay-per-Part-Geschäftsmodell Einsatz von Remote Control in der Blechfertigung
Lean Lernreise | 27.04.2023

## Slide 2: Vorstellung Bereich
    Herstellung von Blech-Einzelteilen & Blech-Baugruppen auf TRUMPF Maschinen
    für TRUMPF Produkte (keine Fertigung für ext. Kunden)
    Prozessschritte in der Blechfertigung
    Nutzung neuster TRUMPF Produkte im Customer Center
        Maschinen
        Softwarelösungen
    Testkunde für interne Entwicklungsprojekte
Blechfertigung im TRUMPF Customer Center
Kalenderjahr 2022
Teilevarianten: 1.800
Blechteile: 520.000 Stk.
Fertigungsaufträge: 12.500
Rohmaterialverbrauch: 1.200t
Schneiden/ Stanzen
Neben-prozesse
Programmierung
Biegen
Lager
Schweißen
Verputzen
QS
Notes: Programmierung -> Biege- & Schneidteile
Schneiden/Stanzen -> 5 Anlagen (Großteil auf 2 Maschinen am STOPA Hochregal)
Richten/Entgraten/Bolzen-/Mutternschweißen
Biegen - 5 Maschinen manuell, 3 Maschinen automatisiert
Lackieren extern
Entwicklungsprojekte (Maschinen, als auch Software)

## Slide 3: Vorstellung Bereich
Oseon: Software zur Fertigungs- und Materialflusssteuerung
Lean
Teile bis Palettengröße werden automatisiert über ein fahrerloses Transportsystem transportiert
Green
Papierlose Fertigung im Customer Center. Dadurch Einsparung von >50.000 Seiten Papier pro Jahr.
Digital
Oseon Fabrication & Logistics: Werkerführung (Arbeitsvorrat, Rüstpläne, Rückmeldung von Fertigungsaufträgen, Materialtransport)
Oseon Analytics: Auswertung Maschinenlaufzeiten & Störungsmeldungen

## Slide 4: Geschäftsmodell Pay-per-Part am Beispiel der TruLaser Center 7030
heutige Herausforderungen in der Blechfertigung
Aufwand Arbeitsvorb.
Maschinenausfälle
Investitionskosten
Fachkräftemangel
Reaktionszeit Anfrage
Programmierer,
Maschinenbediener
Oft hohe Investition
bei Maschinenneukauf
Hoher Aufwand in der Arbeitsvorbereitung,
insbesondere bei kleinen Losgrößen
Leasing-/Kreditrate läuft
bei Maschinenausfall weiter
Kunden erwarten
schnelle Angebote
Notes: Start mit den heutigen Herausforderungen in der Blechfertigung

## Slide 5: Geschäftsmodell Pay-per-Part am Beispiel der TruLaser Center 7030
Kunde zahlt nicht für die Maschine sondern für den Output (Abrechnung pro produziertem Blechteil)
Maschine und Lager steht beim Kunden in der Halle (Eigentum von TRUMPF).
Hochautomatisiertes Maschinenkonzept mit automatischer Teilesortierung.
Im Pay-per-Part-Modell unterstützt TRUMPF im Betrieb der Maschine:
      Maschine wird von TRUMPF programmiert, Aufträge werden eingelastet
      Bei Produktionsunterbrechung greift das Remote Operation Center ein (per Maschinenfernsteuerung)
Lösungsansatz
  Rohblechlager & autom. Materialzuführung
  geschnittene, gestapelte & sortierte Teile werden zurück gelagert
  Automatisches Beladen
  Automatisches Entladen & Sortieren
  Kratzerfreies Schneiden
TruLaser Center 7030
TruStore
Notes: Lösungsansatz = Pay-per-Part-Modell
- Infos zur Maschine (Blechformat, max. Stärke, …)

## Slide 6: Wie funktioniert das?
Technisch
Kunde
Fertigungszelle
TRUMPF
Neukirch
Remote Service Operator (RSO)
TruLaser Center
+ TruStore
+ Oseon Server
+ Remote Equipment
Customer Order Interface
Programmierung & Produktionsplanung
Fernentstörung mit RSO Cockpit
Werker Assistenz
mit visual assistance app
+
Rohmaterial zuführen
Folgearbeitsgang
Beladen, Laserschneiden, Absortieren und Stapeln der Teile

## Slide 7

Notes: Angabe wann man das Teil haben möchte um es dem nächsten Prozessschritt in der Fertigung zuzuführen.
.geo oder .dxf Dateien werden per Drag & Drop in das Feld gezogen.
Angaben die zum Laserschneiden notwendig sind.
Nach wenigen Sekunden erhält man einen Preis: Dieser ist fix und garantiert.
Mit dem Klick auf Angebot akzeptieren kann man die fertigen Teile aus dem Lager nehmen. Den Rest erledigt TRUMPF im Hintergrund.
>
Faktoren mit dem Ziel gegenseitigen Vorteil zu schaffen. Priorität der Bestellung nach Lieferzeitpunkt in der Zukunft. Kunde erhält bei rechtzeitiger Bestellung Rabatt und wir haben Zeit um optimal zu schachteln.
Geschätzte Bearbeitungszeit
Steigender Rabatt mit steigendem Bestellvolumen
Priorität der Bestellung nach Lieferzeitpunkt in der Zukunft
Festpreis je bestellter Geometrie

## Slide 8: Remote Control
Remote Service Operator (RSO) Console

## Slide 9: Remote Control
Visual Assistance App

## Slide 10: Fragen?